| Cette check-list doit rester en état et rangée dans l'avion Wassmer 54 n°139 F-BXCL Visite Prévol de sécurité •Aspect général ...................................................vérifié •Contact magnétos (clefs sur l'auvent).....................Off •Commandes de vol ...................................Débloquées •Frein de parc...................................................appliqué •Batterie....................................................................On •Jauge carburant/ Bas niveaux........................ Vérifiée • Selecteur Réservoir......................................... Arrière •Volets .....................................................................30° •Batterie....................................................................Off • Caches Pitot/statique........................................Retirés Visite extérieure •Selon le manuel de vol................................. effectuée •Quantité carburant .................... visuellement vérifiée Cohérence Jauge/Contrôle visuel/ Consommation •Huile ................................6 qts mini/ 8 qts vols longs P r é p a r a t i o n p o s t e •Documents avion & pilote.............................en place •Siège ...................................................................réglé •Disjoncteurs/Interrupteurs.... enclenchés/tous sur Off •Commandes moteur ...............................positionnées •Trim de profondeur....................... position décollage •Robinet carburant............................................. ouvert •Alternateur/ Batterie ....................................... Off/On •Alarmes ..........................................................Testées •Altimètre ....................................................réglé QNH •Panneau instruments pilote ...............................vérifié •Pilote & Passager........................................... attachés Mise en route • Portes ...............................................Fermées G & D • Frein de parc..................................................appliqué • Contact magnétos (clef en place)...........................1+2 • Beacon ................................................................... On • Helice....................................................Plein petit pas • Gaz........................................................................1 cm • Mixture......................................................Plein Riche • Pompe électrique.................................................... On Moteur Froid • Injections ...............................................................4 • Démarreur...................................................actionné Moteur Chaud • Injections............................................................. 1 • Démarreur.................................................actionné | Performances/Limitations •VNE ..............................................302Km/h - 163 Kts •VNO .............................................270 Km/h - 145 Kts •VC ............................................... 270 Km/h - 145 Kts •VA ................................................ 237 Km/h - 127 Kts •VFE ..............................................202 Km/h - 109 Kts •VS0 ..................................................105 km/h - 57 Kts •VS1 ..................................................123 km/h - 66 Kts •Vw travers........................................40 km/h – 22 Kts •Finesse Max........................................130 Km/h-70Kts •DF15.....................................................................320 m •DATT 15m............................................................400m •Masse Maxi T/OFF et LDG ..............................1130 Kgs •Régime T/OFF........................................2650 tr/mn/90 PZ •Régime CLIMB/ACC.............................2500 tr/mn/85PZ •Régime STD CRUISE............................2450 tr/mn/83 PZ •Régime ECO CRUISE...........................2350 tr/mn/80 PZ •Reservoir...........................................220L maxi/208 Utiles •Huile..............................................................8 maxi/ 6 mini •Autonomie 65%..........................6h00’ avec 45’ de reserve •pression pneus ............................................2,1 Kg/cm² •pression amortisseur avant ............................5 Kg/cm² •Nbre Occupants(CDN)...............................................4 (Voir certificat assurance) |
| --- | --- |
| Atterrissage • Volets .....................................30°/ 140km/h- 75Kts • Hélice.....................................................Plein Petit Pas Après atterrissage / piste dégagée • Phare ......................................................................Off • Volets ................................................................vers 0° • Transpondeur........................................................ Stby Arrêt moteur • Frein de parc ......................................................serré • Alternateur....... ..................................................... Off • Avionique....... ............................................. Off/Stby • Régime 1200tr/mn .......................1mn roulage inclus • Contact magnétos..................................essai coupure • Mélange .......................................................Etouffoir • Clef magnétos...........................(sur l'auvent) enlevée • Beacon anticollision .............................................Off • Compensateur .............................. position décollage • Horamétre ........................................................ relevé • Commandes de vol ......................................bloquées •Volets ........................................................................30° • Caches Pitot/statique......................................en place • Pare brise et Bords d'attaque..........................nettoyés • Objets personnels ....................................... récupérés | Après mise en route • Régime ..................................................1200 tr/mn • Pression d'huile...............(30 sec sinon arrêt) établie • Pompe électrique.................................................Off • Selecteur Réservoir..........................................Gauche • Alternateur............................................................. ON • Volets ................................................................. 18° • Conservateur de cap...................................Dégrossi Roulage •Heure de bloc ....................................................notée •Freins/ Instruments gyro.................. essayés/ vérifiés Essai Moteur & Commandes de vol •Frein de parc ......................................................serré • Selecteur Réservoir.............................................Droite •Température .....................................aiguille décollée •RPM ...........................................................1700tr/mn •Sélection magnétos........ (150tr/mn - 50trmn)Vérifiée • Régulation hélice x3 .....................................2200 tr/mn •Dépression .............................. (4,6 - 5,6) Plage verte •Instruments moteur/ alternateur .....................Vérifiés •Ralenti ..............................................................Vérifié •Régime........................................................1200tr/mn •Commandes de vol ........................... essayées; libres Alignement •Portes ..............................................Fermées à G & D •Pilote & Passagers .......................... vérifiés, attachés •Contact magnétos ............................................... Both •Conservateur de cap........................................... recalé •Altimètre .............................................................QNH •Transpondeur ................................. On VFR =A 7000 •Phares ...................................................................On •Volets 18°........................................................vérifiés •Trim profondeur.......................................... décollage • Hélice......................................................Plein Petit Pas • Mixture.........................................................Plein Riche •Rotation ........................................125Km/h / 67Kts Après décollage • Rotation : Hélice/PA........................2650tr.mn / 90 PZ • Montée : Hélice/PA.......................2500tr.mn / 85 PZ •Volets(>140 et > 300 ft) ......................................... 0° • Pompe electrique/Phare.......................................OFF • Vitesse montée affichée ...............140km/h / 75Kts Croisière •Altitude............................................................capturée •Puissance croisière (2450tr.mn / 83 PZ)..... . affichée •Conservateur de cap........................................... vérifié Decoller/Atterrir sur un réservoir principal Vider d’abord le Réservoir Arrière Descente/Approche • Altimètre ................................................... réglé QNH • Conservateur de cap.......................................... vérifié • Phare.................................. ......................................on • Mixture....................................................... plein riche • Réchauffe............................................................Tirée • Volets ...................................18°/ 160km/h- 85 Kts |