| Cette check-list doit rester en état et rangée dans l'avion Wassmer 81 n°804 F-GAIF Visite Prévol de sécurité •Aspect général ..................................................vérifié •Contact magnétos (clefs sur l'auvent).....................Off •Commandes de vol ..................................Débloquées •Frein de parc...................................................appliqué •Batterie....................................................................On •Jauge carburant/ Bas niveaux........................ Vérifiée •Volets ....................................................................40° •Batterie..................................................................Off • Caches Pitot/statique.....................................Retirés Visite extérieure •Selon le manuel de vol................................. effectuée •Quantité carburant .................... visuellement vérifiée Cohérence Jauge/Contrôle visuel/ Consommation •Huile ................................4 qts mini/ 6 qts vols longs P r é p a r a t i o n p o s t e •Documents avion & pilote.............................en place •Siège ...................................................................réglé •Disjoncteurs/Interrupteurs.... enclenchés/tous sur Off •Commandes moteur ...............................positionnées •Trim de profondeur....................... position décollage •Robinet carburant............................................. ouvert •Alternateur/ Batterie ....................................... Off/On •Alarmes ..........................................................Testées •Altimètre ....................................................réglé QNH •Panneau instruments pilote ...............................vérifié •GPS....................................................Programmé/ Off •Pilote & Passager........................................... attachés Mise en route • Alternateur/Batterie .......................................Off/ On • Portes .............................................Fermées à G & D • Frein de parc..................................................appliqué • Contact magnétos (clef en place)............................On • Beacon anticollision .............................................. On • Pompe électrique.................................................... On Moteur Froid • Injections ........................................................6 à 10 • Démarreur...................................................actionné Moteur Chaud • Injections............................................................. 1 • Démarreur.................................................actionné Après mise en route • Régime .....................................................1200 tr/mn • Pression d'huile.................(30 sec sinon arrêt) établie • Pompe électrique...................................................Off • Volets .................................................................... 0° • Conservateur de cap....................................Dégrossi Roulage •Heure de bloc ...................................................notée •Freins/ Instruments gyro.................. essayés/ vérifiés | Performances/Limitations •VNE ..............................................266Km/h - 144 Kts •VNO .............................................236 Km/h - 127 Kts •VC ............................................... 236 Km/h - 127 Kts •VA ................................................ 205 Km/h - 110 Kts •VFE .................................................166 Km/h - 90 Kts •VS0 ......................................................92 km/h - 49Kts •VS1 ..................................................103 km/h – 56 Kts •Vw travers........................................37 km/h – 20 Kts •Finesse Max........................................110 Km/h-60Kts •DF15.....................................................................450m •DATT 15m............................................................400m •Masse Maxi T/OFF et LDG ...............................800 Kgs •Régime maxi croisiere.....................................2550 tr/mn •Régime normal croisiere.................................2400 tr/mn •Reservoir.............................................90L maxi/85 Utiles •Huile............................................................6 maxi/ 4 mini •Autonomie 65%.......................3h30’ avec 45’ de reserve •pression pneus ............................................2,1 Kg/cm² •pression amortisseur avant ............................5 Kg/cm² •Nbre Occupants(CDN)...............................................3 (Voir certificat assurance) |
| --- | --- |
|  | Essai Moteur & Commandes de vol •Frein de parc ......................................................serré •Température ......................................aiguille décollée •RPM ...........................................................1700tr/mn •Sélection magnétos........ (150tr/mn - 50trmn)Vérifiée •Dépression .............................. (4,6 - 5,6) Plage verte •Instruments moteur/ alternateur .....................Vérifiés •Ralenti ..............................................................Vérifié •Régime.......................................................1200tr/mn •Commandes de vol ........................... essayées; libres Alignement •Portes ..............................................Fermées à G & D •Pilote & Passagers .......................... vérifiés, attachés •Contact magnétos ............................................... Both •Conservateur de cap........................................... recalé •Altimètre .............................................................QNH •Transpondeur ................................. On VFR =A 7000 •Phare ....................................................................On •Volets 10°........................................................vérifiés •Trim profondeur.......................................... décollage •Rotation .....................................................100 Km/H Après décollage •Volets(>130 et > 300 ft) ........................................ 0° • Pompe electrique/Phare.......................................OFF • Vitesse montée affichée ...........................130 km/h Croisière •Altitude............................................................capturée •Puissance croisière (2400tr/mn-175km/h) . affichée •Conservateur de cap.......................................... vérifié Descente/Approche • Altimètre ................................................... réglé QNH • Conservateur de cap.......................................... vérifié • Phare.................................. ......................................on • Mélange...................................................... plein riche • Réchauffe.............................................................Tirée • Volets ................................................ 10°/ 140 km/h Atterrissage • Volets .......................30°/ 130km/h- 40°/110 Km/h • Règime moteur............................................1700T/mn. Après atterrissage / piste dégagée • Phare ......................................................................Off • Volets ................................................................vers 0° • Transpondeur........................................................ Stby Arrêt moteur • Frein de parc ......................................................serré • Alternateur....... ..................................................... Off • Avionique....... ............................................. Off/Stby • Régime 1200tr/mn .......................1mn roulage inclus • Contact magnétos..................................essai coupure • Mélange .......................................................Etouffoir • Clef magnétos...........................(sur l'auvent) enlevée • Beacon anticollision .............................................Off • Compensateur .............................. position décollage • Horamétre ........................................................ relevé • Commandes de vol ......................................bloquées •Volets ........................................................................40° • Caches Pitot/statique......................................en place • Pare brise et Bords d'attaque..........................nettoyés • Objets personnels ....................................... récupérés |